## Slide 1: 数值离散方法
02

## Slide 2: 目录
数值离散方法及其解题思路
离散化的导热微分方程及热量的数值计算式
多层的一维非稳态导热温度场求解器
求解过程与结果
数据的处理与分析
相关的数值分析

## Slide 3: 1. 数值离散方法及其解题思路
题目是多层的一维非稳态导热问题，可使用经典的数值离散方法求解。
为计算通过边界的热量，应首先求解温度场。求解抛物型 PDE 常用的数值离散方法是 FDM 、FVM 和 FEM 。简单起见，除界面、边界使用 FVM 之外，其他位置应使用 FDM 。
隔热层厚度很小，空间离散时有必要加密这层网格，可能需要推广至非均匀网格的有限差分格式。层间界面两侧的物性参数不同，也应慎重处理 FVM 此处的有限体积。由于无法用中心差分计算左边界的空间导数，由常规方法构造的差分方程会面临阶精度损失问题。
左边界是对流与辐射的复合边界，由于表面传热系数包含非线性，不能直接离散得到线性方程，我们需结合其他迭代方法线性化处理。
非稳态问题的热量须通过时间积分计算，我们希望得到时间方向上误差更小的温度场解。而隐式欧拉格式在时间方向仅有一阶精度，我会尝试使用其他更高阶精度的离散格式。

## Slide 4: 1. 数值离散方法及其解题思路
随后，我们需计算温度场边界的温度梯度得到热流量，进而对其做时间积分得到热量。然而如何避免温度梯度计算的截断损失、保证边界热通量的物理准确性是个困难点，尤其对于右侧的狄利克雷边界，我们需特殊处理。在兼顾阶精度之余，我们也应关注 FDM 和 FVM 的离散格式的守恒性。
在完成理论准备后，我将使用 Python 实现温度场求解器，准确实现教材推荐的 Gauss-Seidel 迭代法。算法完全透明，自主设计，非必要不调用现成的求解器。由于题目待解至少两种网格，编写的代码有必要适当封装，以提高复用性。网格化计算多层问题过程繁琐，中间节点、边界节点、界面节点的离散方程均不一致，可以考虑做自动切换参数和网格的机制简化代码设计。此外，题目求的是从初始时刻到平衡前的热量，所以求解器中还应包含热平衡的判定条件。

## Slide 5: 1. 数值离散方法及其解题思路
在解得温度场并计算完通过边界的热量后，我们可对数据做适当处理，以图表的形式直观清晰地展示出来，并加以分析，得到题目的结论。
最后，应补充网格的收敛性、独立性验证。还可继续深入探讨数值稳定性、离散误差等，从理论分析、实际观测两个角度验证解的收敛阶，进而验证本次数值模拟结果的准确性及其具有的精度水平。
综上所述，使用数值离散方法求解本题目是切实可行的。我们既可以保证从理论、建模，到公式推导，再到求解全过程的透明性与正确性，得到一个精确且可靠的结果，也可以对数值传热模拟灵活地开展有针对性的研究，如追溯误差来源、解释现象成因等，是一次意义非常的理论实践。

## Slide 6: 2. 离散化的导热微分方程及热量的数值计算式
推导非均匀网格的空间二阶导数
  隔热层的厚度很小。为减小空间离散误差，每层应包含足够数量的网格节点；在温度梯度较大的位置，也可能需要局部加密网格。
  为了实现这两点，我们需将 FDM 推广到非均匀网格，其可行的关键在于如何正确书写空间导数。接下来我将导出非均匀网格下（如图所示）二阶空间导数的有限差分格式。
  首先使用泰勒级数在位置 展开 和 ：

## Slide 7: 2. 离散化的导热微分方程及热量的数值计算式
  令 （我们知道差分方程应是三对角格式的）。代入，并忽略二阶以上高阶项，可得：
  我们希望导出的是 ，所以对上式应有： 。
  所以， ， 。
  便得到只剩空间二阶导数的形式：

## Slide 8: 2. 离散化的导热微分方程及热量的数值计算式
  令与原式 相等，再代入 和 ，分子分母同时消去 ，可得二阶空间导数的差分格式：
  该空间导数是二阶截断精度的。后文我们将会大量用到这个结论。

## Slide 9: 2. 离散化的导热微分方程及热量的数值计算式
推导中间节点处控制方程的离散格式
  为得到时间方向上离散误差更小的温度场解，我们采用时间与空间方向均为二阶精度的 Crank-Nicolson 差分格式离散导热微分方程。那么空间导数写成位置 的中心差分，时间导数写成 时间步的代数平均：

## Slide 10: 2. 离散化的导热微分方程及热量的数值计算式
  即得到如下离散格式：
  最后合并 项，整理为隐式迭代格式，此处不作赘述。
  选择 Crank-Nicolson 格式的另一个原因是，从抛物型 PDE 的数值离散求解的角度考虑，它是无条件稳定的，并且具有低耗散、低色散的特点，在导热过程的数值模拟中通常能够更好地还原物理真实性。

## Slide 11: 2. 离散化的导热微分方程及热量的数值计算式
推导界面节点处控制方程的离散格式
  界面位置的物性参数不连续，在空间方向无法求导，那么 FDM 难以进行。此时则应使用 FVM 来离散偏微分方程。
  根据能量守恒，控制体积的总能增量等于进出热量的净差：
  其中， 表示控制体沿空间分布的能量具有可加性。这里假设了控制体积内介质的温度均等于节点温度。

## Slide 12: 2. 离散化的导热微分方程及热量的数值计算式
  我们将该差分方程合理地改写为 C-N 格式，使得在时间、空间方向均为二阶精度：
  上述建立的实际是界面位置的热流连续条件。相比于其解析形式： ，FVM 须考虑在变物性、变间距的条件下构建控制体积的能量守恒关系，不能忽略控制体积所占介质的内能变化项，否则在离散时间方向会引入误差。

## Slide 13: 2. 离散化的导热微分方程及热量的数值计算式
推导左边界节点处控制方程的离散格式
  左边界是辐射、对流复合边界。题目已将辐射项等效为表面传热系数形式，所以属于第三类边界条件。
  与解析形式不同，左边界节点仍受到导热微分方程控制，同样不能忽略非稳态项。下面我采用 FDM 并结合虚拟点法，推导左边界位置节点的差分方程。
  首先，如图在左边界节点 左侧距离 处假设一个虚拟点 ，用于构造中心差分以更准确地计算边界上的温度梯度：
  其中题目已知： 。

## Slide 14: 2. 离散化的导热微分方程及热量的数值计算式
  然后移项，可得：
  将 代入空间二阶导数，整理为 Crank-Nicolson 格式：
  该格式在空间、时间方向均达到了二阶精度，完全得益于借助虚拟点重构边界的热通量，有效避免直接计算边界梯度近似导致的的一阶截断。
  右边界是第一类边界，节点温度直接赋值即可： 。

## Slide 15: 2. 离散化的导热微分方程及热量的数值计算式
推导右边界通过热量的数值计算式
  涉及能量的数值计算应首要保证守恒性，包括离散格式的守恒和计算式的守恒。所谓离散格式的守恒，一是沿空间方向离散的能量守恒，二是沿时间方向离散的能量守恒。
  FVM 依靠控制体积边界的通量匹配来确保离散空间方向的能量守恒。而 FDM 通常无法显式地保证这一点，尤其是非均匀网格的情况，我们需要加以验证：
  根据前文推导的非均匀网格 Crank-Nicolson 格式，我们对所有内部网格节点的通量项求和：
  将上式展开后，我们发现可以逐项相消。于是上式可最终化简为：

## Slide 16: 2. 离散化的导热微分方程及热量的数值计算式
  可见内部节点的通量两两相互抵消，最后仅剩系统边界的通量之差；逐节点求和后，方程最终也是整理成“内能增量 = 边界进入能量 – 边界离开能量”的形式。这证明了该差分格式在空间方向满足局部、全局守恒。
  时间方向的能量守恒实际是指能量的单值性保证，这里自然满足。既然离散格式的守恒性得证，我们只需关注计算式自身的守恒性了。
  要计算通过右边界的热量，须先用节点温度表示边界温度梯度，并计算热流量。我们再次遇到无法准确计算物理边界处温度梯度的情况。但这一次因为是狄利克雷边界，因为缺失边界外的信息，我们无法通过虚拟点的温度得到正确的梯度，FDM 的虚拟点法不再可用。所以我转而尝试利用控制体积（如右图所示）导出计算式。
  由能量守恒可得：

## Slide 17: 2. 离散化的导热微分方程及热量的数值计算式
  我们对该方程的两侧同时做时间积分，那么热流量积分可得到热量：
  按照控制体积的做法，我们一般会认为控制体积的温度均为节点温度 ，则 ，通过右边界的热量的计算式为：
  此时，边界的热通量计算式退化为一阶截断的向前差分格式！这完全不可接受。
  为了能够保留控制体积内能变化项，我做了如下改进：假设在 与 节点之间的温度呈线性分布，那么方程便写成：
  相当于引入 ，对温度做了一次线性插值，如右图所示：

## Slide 18: 2. 离散化的导热微分方程及热量的数值计算式
  由于 ，所以右边界的热量计算式最终整理为：
  这里使用插值处理是合理的。不同于 FVM 的离散，我们无需考虑格式的时空误差耦合引致的数值行为，我们/的目标仅是为了避免格式退化，以求得到一个具有更高阶精度的结果。
  控制体积保证了格式字面上的守恒，然而内能增量项的插值运算引入了控制体外的节点温度 ，这是否破坏了计算式的守恒性？控制体内能变化项 是由插值温度沿连续空间方向的定积分得到的，计算上与时间无关。所以控制体积每一时间步的内能是唯一确定的值，计算式仍是守恒的。
  由于正确实现了控制体积的能量守恒，并且应用了线性插值，该热量计算式理应具有二阶精度（后文会有验证）。

## Slide 19: 2. 离散化的导热微分方程及热量的数值计算式
推导左边界通过热量的数值计算式
  如图取左边界节点的控制体积，同理易得：
  其他位置（如一般节点、界面节点）的热量计算式均可同理推导，这里不再详细说明。
热量计算式的数值积分方法
  热量计算需要做时间积分的，形如 ，我们一概使用梯形积分法，以维持二阶精度。

## Slide 20: 3. 多层的一维非稳态导热温度场求解器
开源的代码及仓库
  本题目的源代码均已开源，请访问远程仓库查看： https://github.com/ACEYOUALL/4-25
  这个求解器运行所需的依赖库为：
  numpy（数值计算库）
  numba（运算加速库）

## Slide 21: 3. 多层的一维非稳态导热温度场求解器
求解器的程序编排框图
  求解器的程序编排框图如右图所示。
  基本流程为：
  给定初始条件、边界条件，初始猜测
  迭代求解本时间步的节点温度
  推进时间步，直到达到热平衡停止
  * 迭代部分有收敛性检查，内层循环沿空间方 向遍历节点并自动切换网格参数。

## Slide 22: 3. 多层的一维非稳态导热温度场求解器
解读源代码的核心实现部分
  求解器的传入参数：
    参数包括任意层介质材料的尺寸、物性、网格，时间步长以及其他计算参数设置。迭代求解引入的误差应尽可能消除，所以我们给定了严苛的收敛阈值 1e-13。

## Slide 23: 3. 多层的一维非稳态导热温度场求解器
  硬编码边界条件：
    由于边界条件与求解器内部逻辑高度耦合，考虑到代码设计的复杂性，并没有做边界条件的接口，而是采取了直接硬编码边界处理和边界参数的做法。
  预处理网格：
    根据传入的 param 和 mesh 计算节点数量、分层索引，相当于扁平化处理网格，这是支持任意层网格的关键一步。

## Slide 24: 3. 多层的一维非稳态导热温度场求解器
  ④ 定义网格节点（温度场），预分配内存：

## Slide 25: 3. 多层的一维非稳态导热温度场求解器
  在迭代开始前先赋初值：
    由于 Gauss-Seidel 迭代不会更新第零行，所以在迭代开始前须根据初始条件给定第零行初值。最后一列为狄利克雷边界，因为边界不相容，所以在迭代开始前须先设置边界节点为给定边界温度。其余节点赋值为常温作为合理的初始猜测，有助于加快收敛。
  迭代求解的过程：
    最外层循环是时间步，以一个时间步为“一大轮”。

## Slide 26: 3. 多层的一维非稳态导热温度场求解器
    内层循环，包含 Gauss-Seidel 迭代法的核心实现，用于求解线性差分方程组。
    在每次迭代循环中，先计算左边界节点温度。由于左边界节点方程是非线性的，我们内嵌了 Picard 不动点迭代法，令非线性冻结并滞后一次迭代：
    于是原方程非线性的 可当作常数处理。当差分方程满足数值稳定条件时，因为由辐射引入的非线性贡献是单调的，所以 Picard 不动点迭代可以很好地收敛。

## Slide 27: 3. 多层的一维非稳态导热温度场求解器
    随后遍历计算中间部分节点（包括一般节点、界面节点）的温度。
    如果跨界面，则切换参数和网格，并按界面节点差分方程计算。

## Slide 28: 3. 多层的一维非稳态导热温度场求解器
    否则的话，便按照一般的中间节点处理。
    最后计算右边界（按理是应先计算的，但赋初值了，所以没关系）。
    代码遵循了标准的 Gauss-Seidel 迭代法：每次迭代均从左往右遍历，更新下一行节点。若计算用到左侧节点值的，则立即使用本次迭代的最新值；若用到右侧节点值的，则用上一次迭代的旧值。一直迭代，直到本次时间步的解全部收敛为止。

## Slide 29: 3. 多层的一维非稳态导热温度场求解器
  判断方程的解是否全部收敛：
    在每次迭代结束前，应检查本轮的解是否已经全部收敛。我们采用如下收敛判据：
    每个节点均要满足：
    即要求每个解都严格收敛。
  迭代结束后，更新一个时间步的解：

## Slide 30: 3. 多层的一维非稳态导热温度场求解器
  判断系统是否达到热平衡：
    求解器根据每时间步计算的左边界温度来判定系统是否达到热平衡。若左边界温度随时间的相对变化率足够小，则认为已经得到了稳态解，停止求解：
    注意，须跳过刚开始的缓变区（因为可能导致误判），判据里的时间还须做单位化处理（保证判据的一致性）。
    理论上更严谨的热平衡判据应为 。然而，由于求解器没有设计热量计算，况且还未验证格式的守恒性，实际不宜使用这个判据。

## Slide 31: 3. 多层的一维非稳态导热温度场求解器
其他的代码设计
  由于代码做了一定程度的封装和解耦，该求解器可支持计算与题目同类的任意层数的非稳态导热问题，并且可以设置任意节点数量、任意疏密度的结构化网格。这使得它在求解同类问题时具有很强的普适性。那么，对于求解题目的两种温度场，我们只需简单更换网格和参数即可。
  该求解器还设计了信息记录功能。通过检查输出的收敛情况、最大迭代次数、最大收敛范数、系统平衡时间等数据，我们可以初步评估求解器是否正确工作，得到的解是否可靠。

## Slide 32: 4. 求解过程与结果
定义参数
  每层导热介质的参数排列顺序为：厚度、密度、定压比热、热导率，打包为数组：
  * 与辐射相关的参数已在 GaussSeidelSolver() 中定义
  设置时间步长为 10 秒：

## Slide 33: 4. 求解过程与结果
生成网格
  由于隔热层厚度相对很小，前期此区域的温度梯度却又很大，为了减小空间离散误差，我们应该加密这层网格。简单起见，设定每层导热介质的网格具有相同的节点数量，于是我们定义网格分辨率：
  那么，每层均有 21 个节点，其中界面位置为左右两层的共用节点。
  还是简单起见，我们设置层内节点等间距分布，这样便可以快速地“打网格”：
  由这样生成的网格也更便于接下来的研究（如定量地加密网格）。

## Slide 34: 4. 求解过程与结果
调用求解器求解温度场
  我们可以用求解器解得温度场以及系统到达平衡所要花费的时间。
  有隔热层的情况：
  无隔热层的情况：
  打印并检查求解结果，程序输出如图所示：

## Slide 35: 4. 求解过程与结果

## Slide 36: 4. 求解过程与结果

## Slide 37: 4. 求解过程与结果
  根据程序输出的信息，解全部收敛，温度场最终可以稳定，表明求解器的边界条件正确，Gauss-Seidel 和 Picard 迭代行为也符合理论预期。解方程最大的迭代次数在合理的范围，最大的收敛范数在 1e-10 数量级，表明收敛良好。系统达到平衡的时间合理，且节点温度值在平衡线附近无明显变化，表明热平衡判据正常。再检查平衡温度，其空间分布合理。这些现象说明求解器已经正确工作了。
  代码解得两种情况左边界的稳态温度分别为 328.07 K 和 373.68 K ，这与商业 CFD 软件的模拟结果几乎一致。所以可以初步确定的是，该求解器的每个设计环节，即从理论推导到最后代码实现，基本是正确无误的。

## Slide 38: 4. 求解过程与结果
计算左右边界通过的热量
  计算边界通过的热流量
    这里边界热流量是一阶截断的，不是准确物理边界的热流量，仅用于绘制图表。
    左边界：

## Slide 39: 4. 求解过程与结果
    右边界：
    然后可以计算左右边界的热流量净差：

## Slide 40: 4. 求解过程与结果
  边界通过的热量
    左边界：

## Slide 41: 4. 求解过程与结果
    右边界：

## Slide 42: 4. 求解过程与结果
    调用函数，分别计算两种情况左右边界通过的热量。输出结果如下：
    热量的数量级正确（估算为 1e+08 或 1e+09），结果合理。但是，这里是分别计算两种情况各自达到热平衡时通过边界的热量，由于参考时间不一致，这个结果在实际问题中没有可比性。一般只会在相同的参考时间内比较。

## Slide 43: 5. 数据的处理与分析
  至此，我们已经完成温度场、热流量以及热量的求解计算。接下来我们可对数据做适当处理，以图表形式（均由 matplotlib 生成）直观地展示出来，并加以分析。
  温度场时空分布图
  温度空间传播曲线
  边界、界面温度变化曲线
  边界热流量曲线
  边界热量曲线
  阻隔热量、隔热效益曲线

## Slide 44: 5. 数据的处理与分析
温度场时空分布图
这是有隔热层情况温度场的分布图，包含了温度场时间、空间两个维度的信息，可以清晰体现温度的分布特点与变化规律。
在有隔热层的情况下，高温主要集中在隔热层区域。稳态时隔热层温度梯度大，表明隔温效果明显。
由于隔热材料的导温系数小而热阻大，温度传播和热扩散现象缓慢，系统达到平衡所需的时间更长。

## Slide 45: 5. 数据的处理与分析
这是有隔热层情况的温度场分布图。
在没有隔热层的情况下，墙体很快出现大面积高温。由于墙体的导温系数较大，热阻较小，温度传播和热扩散效应更显著，因此系统也更快达到平衡状态。

## Slide 46: 5. 数据的处理与分析
温度空间传播曲线
这是有隔热层情况温度的空间传播曲线。该曲线表示墙体与隔热层温度的空间分布随时间的变化关系。
须注意，图像采用对数时间间隔。
最靠上方的曲线是稳态线，表示系统处于热平衡时温度的空间分布。此时温度梯度与各层介质的热导率成正比，这个关系表明该温度分布是合理的。

## Slide 47: 5. 数据的处理与分析
这是无隔热层情况温度的空间传播曲线 ，同样采用对数时间间隔。
图中的稳态线也满足温度梯度与对应段介质的热导率成正比的关系。

## Slide 48: 5. 数据的处理与分析
左边界的温度随时间变化曲线
这是有隔热层情况左边界墙体温度随时间变化的曲线。
图像横坐标采用对数时间。
如图所示，左边界温度在约 2e+04 秒之后才发生明显变化，稳态温度为 328.07 K 。

## Slide 49: 5. 数据的处理与分析
这是隔热层左界面的温度曲线，反映墙体最右侧的温度。
图像横坐标采用对数时间。
隔热层左界面经过约 300 秒后才出现明显温升。稳态时该界面位置的温度为 481.7 K ，温升不到 200 K ，表明隔热层的隔温效果良好。

## Slide 50: 5. 数据的处理与分析
这是无隔热层情况左边界墙体温度随时间变化的曲线
图像横坐标采用对数时间。
左边界经过约 1e+04 秒后开始明显升温，稳态时温度达到 373.68 K ，与有隔热材料的情况相比高了 45.6 K 。
左边界温度在 5e+05 秒左右已无明显变化了，表明系统更快达到热平衡。

## Slide 51: 5. 数据的处理与分析
有隔热层情况下热流量随时间变化曲线
这是有隔热层情况左边界的热流量曲线.
图像横坐标采用对数时间。
左边界稳态的热流量为 341.4 W 。

## Slide 52: 5. 数据的处理与分析
这是有隔热层情况右边界的热流量曲线。
图像横坐标采用的是对数时间。
右边界稳态的热流量也为 341.4 W ，表明系统满足热流平衡。
注意到，前三个时间步的曲线略有波动，曲线的左端也出现异常的瞬态值尖峰（非物理性失真，真实情况可能如虚线所示）。

## Slide 53: 5. 数据的处理与分析
无隔热层情况下热流量随时间变化曲线
这是无隔热层情况左边界的热流量曲线.
图像横坐标采用对数时间。
稳态的热流量为 998.8 W ，显著高于有隔热层的情况。

## Slide 54: 5. 数据的处理与分析
这是无隔热层情况右边界的热流量曲线.
图像横坐标采用对数时间。
曲线的前部比较平滑，左端并没有出现瞬态值尖峰。

## Slide 55: 5. 数据的处理与分析
边界通过热量随时间变化曲线
该图像表示从初始时刻起，左边界通过的热量累计值随时间的变化关系。
对于炉墙隔热的工况，分析左边界意义不大。

## Slide 56: 5. 数据的处理与分析
该图像表示从初始时刻起，右边界通过的热量累计值随时间的变化关系。
对于炉墙隔热的工况，分析右边界通常比分析左边界更有实际意义。根据图像，比较两种情况在同一参考时刻的热量，我们便可知道炉膛向外少散失了多少热量。

## Slide 57: 5. 数据的处理与分析
阻隔热量及阻隔效益曲线
该曲线表示添加了隔热层后，若以左边界为计量界面，少散失的热量（即“阻隔热量”）随参考时间的变化规律。
对于炉墙隔热的工况，分析左边界的意义不大。

## Slide 58: 5. 数据的处理与分析
该曲线表示添加了隔热层后，若以右边界为计量界面，少散失的热量随参考时间的变化规律。
该曲线关系即为题目所求。
我们只需选择一个合适的参考时间便可得到题目结果。

## Slide 59: 5. 数据的处理与分析
为了更直观地体现隔热层的隔热作用，我们定义量纲为 1 的“阻隔效益” 来表征少散失的热量占原散失热量的比重。
这是以左边界为计量界面的隔热效益随时间变化曲线。
阻隔效益的最大值可以达 100% ，因为热量扩散至左边界需花费一段时间。
人为去除了原始曲线左端的一小段由辐射换热引起的无意义曲线。

## Slide 60: 5. 数据的处理与分析
这是以右边界为计量界面的隔热效益随时间变化曲线。
注意到阻隔效益的最大值并不是 100% ，这个现象是合理的。根据傅里叶导热定律，有如下极限：
代入参数，计算得极限值为 0.95 。因此阻隔效益的最大值与理论值相符。

## Slide 61: 6. 相关的数值分析
网格独立性验证
  我们用第二套网格解来检验解的网格独立性。加密网格时须保持 Fo 相同，以保证物理过程和网格行为的相似性：② （加密网格）网格分辨率 = 40 ，时间步长 = 2.5 s

## Slide 62: 6. 相关的数值分析
  计算阻隔热量，然后和原网格解作比较：
  比对的结果须位于相同的物理时空才有意义！所以，我们应选择落在共有时间步的阻隔热量的最大值作比较（取公因数，简单起见，这里直接由人工选点了）。

## Slide 63: 6. 相关的数值分析
  程序输出：
  结果表明，尽管我们尝试以 2 的倍率加密网格，网格解的变化已极微小，其相对变化率仅在 1e-05 水平，远低于常规 5% 的允许范围。这表明由网格 ① 计算的结果已接近精确值，这个结果是网格独立的。
  更严谨地，我们还需证明网格 ① 的解在网格渐进收敛区内。

## Slide 64: 6. 相关的数值分析
网格收敛性验证
  这里我选择使用 GCI 检验解的网格收敛性。
  首先引入 Richardson 外推。如果特征尺度为 的网格的数值解 具有如下误差展开：
  （其中 为精确解， 为一个常数， 为收敛阶， 通常为 或 ）
  网格特征尺度为 ，加密倍率 。则 ，消去 得：
  这里的 即为外推解，理论具有 精度。根据 Richardson 外推的原理，我们可以分析网格的收敛性，也可估计数值解的收敛阶和误差。

## Slide 65: 6. 相关的数值分析
  非稳态导热过程的准则数是傅里叶数 Fo 。网格加密后，为保证物理传热过程和网格数值行为相似，网格的傅里叶特征数应保持一致。因此网格的加密应保持：
  通常取 。另一个目的是为了避免出现组合阶数，破坏 Richardson 外推的前提：
  于是 仅会出现在更高阶项，时间方向的收敛阶变得不可观测（误差由空间离散主导）。所以，此时应该取加密倍率为 ，即网格在空间方向的加密倍率。

## Slide 66: 6. 相关的数值分析
  GCI 检验一般的步骤为：
  第一步，计算误差：
  第二步，观测收敛阶。根据上文的推导，可得：
  第三步，选择两个网格解计算 GCI 值。表示网格 2 得到的数值解距离网格无关解保守的误差估计：
  第四步，判断网格收敛性。若 ，或满足 ，则认为网格处于渐进收敛区，继续加密网格可得到网格收敛解。

## Slide 67: 6. 相关的数值分析
  我们又再计算了一套较粗的网格解（分辨率 = 10 ，时间步长 = 40 ），可以开始检验。
  程序输出：

## Slide 68: 6. 相关的数值分析
  结果表明，当“网格分辨率 = 20 ，时间步长 = 10 秒”和“网格分辨率 = 40 ，时间步长 = 2.5 秒”时，网格解的收敛性一致性检验均通过。于是我们可以充分证明结果是网格独立的。
  此外，由外推观测到的收敛阶是确切的 2.0 ，这表明全局的截断误差在二阶水平。GCI 值的大小仅有 1000 J 左右（最低的不到 200 J），这相比于结果自身 1e+08 、1e+09 J 的数量级来说非常非常小。这表明空间离散误差的成分非常小，仅为 0.00005% 左右，是典型的二阶收敛特征。

## Slide 69: 6. 相关的数值分析
离散误差分析
  理论截断误差
    本文 FDM 用到的离散格式均为 Crank-Nicolson 格式，其在时间、空间方向上理论具有二阶精度。截断误差如下：

## Slide 70: 6. 相关的数值分析
    FVM 使用的均是中心差分，最后也均改写为 Crank-Nicolson 格式，属于二阶截断。选择的数值积分法是梯形法，同为二阶截断。我们还应用了虚拟点法和直线插值，尝试构造高阶精度的差分格式和热量计算式，前者本质为 FDM 方法，属于二阶截断，而根据直线插值的性质，后者理应是二阶截断。
    所以，最可能的情况是，最终结果为全局二阶截断误差。
  实际截断误差
    如前文所述，解（边界热量）由 Richardson 外推估计的收敛阶为 2.0 ，这表明在空间方向上，全局的实际截断误差是二阶。很遗憾，由于无法放弃对 Fo 的约束，我没想到验证时间方向截断误差水平的方法。

## Slide 71: 6. 相关的数值分析
    接下来，我们验证前文有待商榷的直线插值，是否真实有效提高了截断阶数。
    我们做了模拟结果的对照。左图是控制体积温度做插值处理，右图是温度当作定值：
    网格相同，而右图明显是一阶截断收敛的特征。进一步做收敛阶观测，右图情况显示为 1 阶收敛。
    这表明，仅在最后一步的热量计算环节，若未能正确重构边界通量、计算狄利克雷条件下准确物理边界的温度梯度，则将直接导致结果的全局一阶截断！

## Slide 72: 6. 相关的数值分析
离散格式的数值稳定性分析
  本文 FDM 均使用了 Crank-Nicolson 离散格式。由于非线性边界的影响有限，这里可简化为标准格式来作讨论。
  Crank-Nicolson 格式对导热偏微分方程是无条件稳定的。我们可以用 Fourier 模态进行分析其稳定性。其放大因子为：
  有 恒成立，因此 Crank-Nicolson 格式无条件稳定。
  然而，格式的无条件稳定并不意味着可以随意设置网格参数。举一个例子（调试过程遇到的现象），保持网格分辨率为 20 ，将时间步长设置为 100 秒，同样地使用 Crank-Nicolson 格式离散求解，我们会得到如下结果：

## Slide 73: 6. 相关的数值分析
  如图所示，在最初若干时间步内，右边界附近的节点温度出现了反常的“振荡”现象，甚至超过了右边界温度 100 多 K 。
  热方程是抛物型 PDE ，这个结果在数学物理上都是不合理的。

## Slide 74: 6. 相关的数值分析
  这是因为使用 Crank-Nicolson 格式离散求解 PDE 会受到非光滑边界的激发，引起“振荡响应”。为了解释这一点，我们继续使用 Fourier 模态分析其内在机理。
  由于右边界为狄利克雷边界，边界不相容，所以可认为必然包含最高模态 。此时放大因子为：
  根据图像，当 时， ；当 时， 。
  由此可见，若傅里叶数 Fo 较大，离散格式的放大因子会出 现负数的情况，离散误差随时间步变号，就会出现如上文所 说的温度振荡现象。

## Slide 75: 6. 相关的数值分析
  我们验算两个网格的傅里叶数。
  时间步长为 100 秒：
  时间步长为 10 秒：
  显然，① 情况的 Fo 远大于 0.5 ， 值落在负数区间。这便解释了使用 Crank-Nicolson 格式离散求得的解在狄利克雷边界附近会出现振荡的根本原因。
  实际上， 仅代表“最坏”的情况，是否发生振荡还需考虑全模态的总影响以及离散误差的频域特性。在不相容狄利克雷边界附近，高模态的“总贡献”不一定很大，这就是为什么即使 Fo ≈ 1 也没有出现显现明显的振荡现象。但如前文所述，热流曲线前部仍表现出轻微的振荡形态，这表明高模态的“贡献”仍是有迹可循的。

## Slide 76: 6. 相关的数值分析
  因此，即使 Crank-Nicolson 格式无条件稳定，仍可能造成解在局部位置非物理性失真。构造网格时应注意尽量满足全模态 ，即 （与 CFL 条件相同）。
  另外，从 的表达式可知， Crank-Nicolson 格式的放大因子到较大绝对值。在初始时刻的边界附近，由差分近似计算的空间导数会有较大的离散误差，却因为缺乏数值耗散，导致误差在短时间内不能耗散至较低水平。前文所提到的热流量曲线左端出现瞬态值尖峰正是这个原因。同时，数值微分也使得现象更加明显。